Technická specifikace (cenová nabídka): Dodávka 600 ks kovových transportních pěstebních rámů pro sadbovače

| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Železné rámy pro pěstování rostlin na vzduchovém polštáři s povrchovou úpravou zinek. |  |  |  |  |  |
| Rámy jsou opatřeny nohami o výšce min. 130 mm a bude je možno na sobě stohovat. |  |  |  |  |  |
| Rozměry, délka 1 780 x šířka 1 080 x výška 130 [v mm] |  |  |  |  |  |
| Rámy je možné ve složeném stavu (několik najednou) a v rozloženém stavu se sazenicemi transportovat vysokozdvižným vozíkem. |  |  |  |  |  |
| Na rámy je možné naskládat 24 ks sadbovačů o rozměrech 352 x 216 x 87 [v mm] nebo 352 x 218 x 87 [v mm]. |  |  |  |  |  |
| Životnost rámů je minimálně 25 let. |  |  |  |  |  |
| V ceně je zahrnuta doprava do Dykových školek. |  |  |  |  |  |
| Tloušťka materiálu tvaru L a pásoviny použitého na výrobu bude min. 3 mm. |  |  |  |  |  |
| Rohy rámů jsou zpevněny návarky profilu L o tloušťce min. 3 mm. |  |  |  |  |  |
| Střed pěstebních rámů je 2 x zpevněn – například svařením dvou profilů tvaru L (tloušťka každého profilu min. 3 mm) k sobě. |  |  |  |  |  |
| Dodání do 15.4. 2020. |  |  |  |  |  |
| CELKEM za 600 ks kovových rámů |  |  |  |  |

Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole.

| Uchazeč: |  |  | Datum: |  |  | Podpis a razítko: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |