Technická specifikace (cenová nabídka): D o d á v k a   l e s n i c k é h o   t r a k t o r u

| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOR |  |  |  |  |
| vznětový, přeplňovaný, 4-válcový motor, vodou chlazený |  |  |  |  |  |
| jmenovitý výkon min. 70 kW, max. 100 kW uvedený v TP č. položky 14 |  |  |  |  |  |
| emise dle aktuálních požadavků |  |  |  |  |  |
| PŘEVODOVKA |  |  |  |  |
| plně synchronizovaná |  |  |  |  |  |
| s plazivými rychlostmi min. 110 m/hod. |  |  |  |  |  |
| uzávěrka diferenciálu |  |  |  |  |  |
| bezpečnostní ruční brzda převodovky |  |  |  |  |  |
| počet rychlostních stupňů 36 vpřed a 36 vzad, minimálně dvoustupňový násobič |  |  |  |  |  |
| dosažitelná rychlost 40 km/h |  |  |  |  |  |
| PŘEDNÍ NÁPRAVA |  |  |  |  |
| poháněná s uzávěrkou diferenciálu (4WD) |  |  |  |  |  |
| HYDRAULIKA |  |  |  |  |
| zadní tříbodový závěs kategorie II |  |  |  |  |  |
| nosnost na konci ramen tříbodového závěsu 4 100 kg |  |  |  |  |  |
| hydraulické okruhy 3 zadní a 1 přední |  |  |  |  |  |
| dodávka hydraulického čerpadla min. 64l/min |  |  |  |  |  |
| regulace hydrauliky – polohová, silová, smíšená |  |  |  |  |  |
| zadní vývodový hřídel šesti drážkový; počet otáček zadního vývodového hřídele 540 – 1 000 ot./min |  |  |  |  |  |
| přední vývodový hřídel šesti drážkový |  |  |  |  |  |
| KABINA |  |  |  |  |
| dvoudveřová uzamykatelná kabina |  |  |  |  |  |
| sedadlo řidiče – pneumaticky nebo mechanicky odpružené |  |  |  |  |  |
| sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem |  |  |  |  |  |
| klimatizace |  |  |  |  |  |
| zdířka na 12 V. |  |  |  |  |  |
| oranžový výstražný maják |  |  |  |  |  |
| sklopný volant |  |  |  |  |  |
| stěrače s ostřikovačem |  |  |  |  |  |
| min. 1 pár zadních pracovních světel |  |  |  |  |  |
| min. 1. pár předních pracovních světel |  |  |  |  |  |
| tónovaná skla |  |  |  |  |  |
| OSTATNÍ |  |  |  |  |
| rám etážového závěsu s K-80 + etážový závěs 39 mm |  |  |  |  |  |
| přední tažný závěs |  |  |  |  |  |
| základní povinné vybavení (trojúhelník, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze) |  |  |  |  |  |
| pohon všech kol 4WD |  |  |  |  |  |
| brzdy provozní – hydraulické kotoučové s připínáním pohonu přední nápravy |  |  |  |  |  |
| hydraulické řízení |  |  |  |  |  |
| průměr otáčení bez brzd max. 4,2 m. |  |  |  |  |  |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI |  |  |  |  |
| provozní hmotnost 3 700 – 5 000 kg (zapsána v TP pod položkou 35). |  |  |  |  |  |
| rozvor 2 200 – 2 500 mm |  |  |  |  |  |
| světlá výška min. 350 mm. |  |  |  |  |  |
| KOLA A PNEUMATIKY |  |  |  |  |
| vnitřní rozchod kol 155-160 cm |  |  |  |  |  |
| pevné disky |  |  |  |  |  |
| přední pneu: 360/70 R24 |  |  |  |  |  |
| zadní pneu: 480/70 R34 |  |  |  |  |  |
| LESNÍ NÁSTAVBA |  |  |  |  |
| Čestné prohlášení, že traktor bude dodána s konstrukcí proti padajícím (FOPS) a pronikajícím (OPS) předmětům vyhovujícím ISO 8083 a ISO 8084. |  |  |  |  |  |
| OBECNÉ POŽADAVKY A SERVIS |  |  |  |  |
| v ceně traktoru musí být zahrnuta doprava traktoru na místo určení (Dykovy školky), jednorázové seřízení traktoru, předání a zaškolení obsluhy aspoň jedním pracovníkem dodavatele v délce min. 3 hodin včetně zkušební jízdy. |  |  |  |  |  |
| při předání bude dodán návod k obsluze, prohlášení o shodě, technický průkaz, předávací protokol |  |  |  |  |  |
| kompatibilní závěsné zařízení pro automobilový přívěs „koule“. |  |  |  |  |  |
| dodavatel musí být schopen zajistit záruční servis s příjezdem do 48 hod. |  |  |  |  |  |
| záruka 36 měsíců |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Pozn.: Účastník je povinen vyplnit všechna šedě podbarvené pole.

| Účastník: |  |  | Datum: |  |  | Podpis a razítko: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |